## Slide 1: Carta sicrométrica. Cálculos y fórmulas
Profesor: Mendel

## Slide 2: Leyenda
AS: aire seco | y: fracción másica en base húmeda
Ah: aire húmedo | Y: fracción másica en base seca
n: cantidad de sustancia | x: fracción molar en base húmeda
m: masa | X: fracción molar en base seca
M: masa molar | Tr: temperatura de rocío
T: temperatura de bulbo seco | Yr: humedad relativa
Tbh: temperatura de bulbo húmedo | Vh: volumen húmedo
TSA: temperatura de saturación adiabática | 

## Slide 3: Conceptos básicos
Temperatura de bulbo seco: es la temperatura del aire
Temperatura de bulbo húmedo: es la temperatura del aire medida para saturación 100 % de agua. Siempre es menor que la de bulbo seco y se igualan en saturación o rocío.

## Slide 4: Conceptos básicos
Temperatura de saturación adiabática: temperatura a la cual se alcanza el equilibrio y el aire no acepta mayor contenido de agua, coincide con la de rocío, ya que para una mayor humedad a la de saturación a una temperatura determinada, comienza a precipitar agua.

## Slide 5: Conceptos básicos
Y (usualmente referida al agua): es la fracción másica en base seca. Es la masa en kilogramo de agua por kilogramo de aire seco.
Base seca: cuando la relación o fracción está referida a la mezcla que contiene todo menos el componente que se transfiere, en este caso el agua.

## Slide 6: Conceptos básicos
y (usualmente referida al agua): es la fracción másica en base húmeda. Es la masa en kilogramo de agua por kilogramo de aire húmedo.
Base húmeda: cuando la relación o fracción está referida a la mezcla que contiene todo incluso el componente que se transfiere, en este caso el agua.

## Slide 7: Conceptos básicos
X (referida al agua): es la fracción molar en base seca. Es la cantidad de sustancia de agua por kmol de aire seco.

## Slide 8: Conceptos básicos
x (referida al agua): es la fracción molar en base húmeda. Es la cantidad de sustancia de agua por kmol de aire húmedo.

## Slide 9: Masa molar de una mezcla. Masa molar de aire seco
Masa molar de aire seco:
MAS = M(N2)·x(N2)+ M(O2)·x(O2)
Nota: El aire seco está compuesto por 79 % de N2 y 21 % de O2.

## Slide 10: Otras fórmulas de relaciones con el aire

## Slide 11: Otras fórmulas de relaciones con el aire
En caso de tener que calcular volumen húmedo se puede usar el despeje a partir de la ecuación de gases ideales, donde n es nAh.
PV=nRT

## Slide 12: Cálculo de agua ganada y perdida
Se gana agua en el saturador
Se pierde agua en el condensador
Nota: Se resta la Y mayor – Y menor, porque las masas no pueden ser negativas. La masa de aire seco no cambia, sino la de aire húmedo. El agua neta ganada o perdida, es la cifra mayor menos la menor.