## Slide 1: Carta sicrométrica y principales procesos aire-agua
Profesor: Mendel

## Slide 2: Carta sicrométrica: partes fundamentales
Leyenda (por colores):
Saturación
Temperatura de bulbo seco
Línea de Y (fracción másica de agua en base seca)
Temperatura de bulbo húmedo
Volumen específico (m3/kgAS)
Humedad relativa

## Slide 3: Procesos: calentamiento
En el calentamiento Y es constante, pero aumenta la temperatura, T1<T2.

## Slide 4: Procesos: enfriamiento
En el enfriamiento Y es constante, pero disminuye la temperatura, T1>T2.

## Slide 5: Condensación adiabática
En la condensación adiabática, la fracción de agua en base seca disminuye, Y1>Y2 y la temperatura también T1>T2. Este proceso ocurre en la línea de saturación. Es un proceso con pérdida de agua.

## Slide 6: Saturación adiabática (Parcial)
En un saturador el aire gana en contenido de agua, por ello Y1<Y2 y al saturarse debido a la absorción de calor del agua que se evapora, disminuye la temperatura de aire (T1>T2), en el proceso la variable constante es la temperatura de bulbo húmedo, línea a través de la cual sube, si al subir no toca 100 % de saturación el saturador es parcial.

## Slide 7: Saturación adiabática (Total)
En un saturador el aire gana en contenido de agua, por ello Y1<Y2 y al saturarse debido a la absorción de calor del agua que se evapora, disminuye la temperatura de aire (T1>T2), en el proceso la variable constante es la temperatura de bulbo húmedo, línea a través de la cual sube, si al subir toca 100 % de saturación el saturador es total y en ese punto T2 se iguala a Tr=Tsa=Tbh.